Załącznik Nr 1 
do zapytania ofertowego 
Nr PCPR.210.5.2014 z dnia 23.05.2014

| Nazwa typu | Komputer z oprogramowaniem |
| --- | --- |
| Zainstalowany model procesora | Intel® Core™ i5 4150 |
| System operacyjny | Microsoft® Windows7 Professional PL 64-bit (downgrade licencja Microsoft® Windows 8 Pro PL) |
| Chipset płyty głównej | Intel® Q87 |
| Rodzaj pamięci | DDR3-1600 |
| Ilość wolnych gniazd pamięci | 3 |
| Pamięć zainstalowana | 4096 MB |
| Maksymalna wielkość pamięci | 32 GB |
| Pojemność dysku | 500 GB |
| Interfejs | SATA III (6 Gb/s) |
| Napęd optyczny wbudowany | DVD RW |
| Wbudowana karta graficzna | Intel® HD Graphics |
| Wbudowany LAN 100Mb / 1Gb | 0 / 1 |
| Wbudowane Audio | 6 Ch HD Audio Realtek ALC662 |
| Slot karty graficznej | PCI Express x16 |
| Złącza USB | 8xUSB 2.0 + 2xUSB 3.0 |
| Złącza PCI 32-bit/33MHz | 2 |
| Złącza PCI Express x1 | 1 |
| Złącza PCI Express x16 | 1 |
| Złącze LPT | Tak |
| Złącze RS-232 | Tak |
| Wyjścia video | D-SUB; DVI; HDMI; |
| Klawiatura w zestawie | Tak |
| Mysz w zestawie | Tak |
| Typ obudowy | Mini Tower |
| Ilość kieszeni zewn. 3.5" | 2 szt. |
| Ilość kieszeni zewn. 5.25" | 2 szt. |
| Maksymalna moc zasilacza | 300 W |
| Dołączone oprogramowanie | Microsoft® Office H&B 2013 OEM PL; Program antywirusowy w abonamencie 12m-cy; Intel® Small Business Advantage |
| Gwarancja | 3 lata |
| Normy i certyfikaty | CE, ROHS, Energy Star 5.0 |
| Informacje dodatkowe | obsługa RAID 0,1,5,10 ; ; beznarzędziowy montaż HDD, ODD, kart PCI, |
| Tryb gwarancji | Door-to-door |

SPECYFIKACJA TECHNICZNA